浙江医院消防设施维护保养采购项目

招 标 文 件

采购单位：浙江医院

2017年8月31日

目录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	8

第四章  评标办法及评分标准	16

第五章  合同主要条款	19

# 第一章  招标公告

我单位将于近期按单位内部采购管理办法自行采购关于2017年度我方所属的建筑消防设施维保项目，欢迎符合条件的消防设施专业维保企业前来投标：

一、项目编号：

二、采购组织类型：单位自行采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江医院 | 2年 | 18万元，9万/年 |

最高限价：本次招标最高限价为人民币壹拾捌万圆整（¥180000.00），包括维保费和年度消防评估费。任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。

五、合格投标人的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

1.具有独立承担民事责任的能力，注册资金在600万元以上企业；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有消防设施维保一级（含临时）资质；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

▲投标人的特定条件：

本项目不接受联合体投标；不接受挂靠企业投标。

六、招标文件的领取：

1.日期： 2017 年 9月1日至 2017 年9月15日14时前

- 浙江医院网上直接下载

七、投标截止时间和地点：

时间：2017年9月15日14时前；

地点：浙江医院保卫科

投标人应按规定将投标文件密封送达，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：

时间：2017年9月15日下午14时；

地点：浙江医院8号楼学术报告厅

投标人可以派授权代表出席开标会议。

九、业务咨询：

采购单位名称：浙江医院

地点：浙江医院保卫科

联系人：吴工

电话：81595012

邮箱： zjyybwk@163.com

2017年8月31日

# 第二章  招标需求

一、项目简介

浙江医院位于杭州市西湖区灵隐路12号，占地面积约6.6万平方米，医疗用房面积5.5万平方米。为确保消防安全，需对消防设施进行维保，并对消防安全情况进行评估。现面向社会请潜在消防技术服务单位前来对消防设施年度维保、年度安全评估进行投标。

- 需维保设备清单(具体以现场实际数量为准)

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

1、火灾自动报警系统

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 1 |
| 2 | 火灾报警控制器 | 1 |
| 3 | 感烟火灾探测器 | 1350 |
| 4 | 感温火灾探测器 | 480 |
| 5 | 区域显示器 | 31 |
| 6 | 手动报警按钮 | 178 |
| 7 | 火灾警报装置 | 56 |
| 8 | 应急广播扩音机 | 1 |
| 9 | 应急广播扬声机 | 150 |

2.消防供水设施

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓泵 | 2 |
| 2 | 喷淋泵 | 2 |
| 3 | 稳压泵 | 2 |

3、消火栓

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓 | 135 |
| 2 | 室外消火栓 | 8 |

4、消防水泵结合器

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓系统结合器 | 4 |

5、防火分隔设施

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 | 175 |
| 2 | 防火卷帘 | 15 |

6、自动喷水灭火系统

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷头 | 2320 |
| 2 | 水流指示器 | 25 |
| 3 | 报警阀 | 4 |
| 4 | 末端试水装置 | 25 |

7、机械防排烟系统

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排烟风机 | 8 |

8、消防安全疏散

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防电梯 | 4 |
| 2 | 疏散指示标志 | 130 |
| 3 | 事故应急照明 | 210 |

三、关于系统零件更换的责任界定：

1．系统零配件故障凡可以维修的乙方应尽力维修，继续使用，不要一发生

故障就换件。

2．维修过程中确实需要更换的设备或材料由甲方提供，如需要乙方代购的，

由乙方报价，甲方同意后乙方进行代购，再更换设备或材料。设备或材料采购到位后，乙方应尽快进行修复，使消防系统尽快投入正常运行．

四、技术要求：

1．确保消防各系统正常运行，满足国家及省，市、地方有关消防法规、准

则要求及厂家消防设备安全运行的标准．

- 确保系统的各个相关设施完好，可靠。

- 维保期满，提供有消防评估资质单位出具的消防评估报告。

五、其他要求

1.投标人所使用的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且应合格；

2.投标单位作业人员年龄45岁以下

3.技术标准及作业要求：（包括但不限于以下内容）

3.1招标服务要求：按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）执行。

3.2技术方案：按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）执行。

3.3本单位设定了对建筑消防设施的巡视检查、测试检查和检验检查三种方式。

3.3.1本单位消防设施巡视检查的由乙方遵循《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）的有关规定实施。

3.3.2本单位建立建筑消防设施故障报告和故障消除的登记制度。发生故障，乙方应当及时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用的，应当采取有效措施确保安全。

3.3.3建筑消防设施测试检查记录表和年度检验报告，应由操作人员和甲方的消防安全责任人或者消防安全管理人签字认可。

4.服务范围、项目：详见其他要求5-7条款所列内容。

5.巡视检查

5.1一般要求

5.1.1每周组织对6.2所列项目巡视检查。

5.1.2建筑消防设施电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态；对需要保持常开状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施。

5.2巡视检查内容

5.2.1火灾探测器外观完好情况。

5.2.2火灾自动报警系统区域显示器是否处于运行状态。

5.2.3消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观，每层配水管控制阀门启、闭状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。

5.2.4自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境，系统各末端压力表压力值，每层配水管控制阀门启、闭状态。

5.2.5防烟和排烟设施的排烟阀、送风阀的启、闭状态，机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境，自然排烟窗的启、闭状态。

5.2.6应急照明和疏散指示标志发光情况，位置和指示方向有无改变。

5.2.7消防电话或者电话插孔外观有无改变。

5.2.8防火门、防火卷帘开启是否处于正常状态，外观完好情况，有无遮挡。

5.2.9消防电梯的紧急按钮和电梯轿箱内电话的外观。

5.2.10其他需要巡视检查内容。

6.测试检查

6.1一般要求

6.1.1每月组织对6.2-6.10所列项目测试检查检查一次，并填写表。

6.1.2测试方法和技术要求应依照《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）的相关规定。

6.2火灾自动报警系统

6.2.1火灾自动报警装置

6.2.1.1至少检查总数量10%的火灾报警探测器功能。

6.2.1.2至少检查总数量10％的手动报警功能。

6.2.2警报装置。

6.2.3火灾报警控制器、图形显示器、火灾显示盘。

6.2.4消防联动控制设备。

6.2.5系统功能。

6.3消防给水系统

6.3.1消防水池、水箱或增压设施。

6.3.2消防水泵及水泵控制柜。

6.3.3水泵接合器。

6.3.4室内消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮。

6.3.5室外消火栓。

6.3.6系统功能。

6.4自动喷水灭火系统

6.4.1水池、水箱和增压设施。

6.4.2消防水泵及水泵控制柜。

6.4.3报警阀组。

6.4.4控制信号阀。

6.4.5水流指示器。

6.4.6通过末端试水，至少对10%喷头进行功能检查。

6.4.7末端试水装置。

6.4.8系统功能。

6.5气体灭火系统

气瓶的压力检查，控制器功能检查。

6.6防烟和排烟设施

6.6.1机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜。

6.6.2机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜。

6.7消防电话。

6.7.1电源切换和充电功能。

6.7.2标识正确性。

6.7.3通话质量。

6.7.4应急情况下强制切换功能。

6.8防火分隔设施

6.8.1防火门启闭功能。

6.8.2防火卷帘自动启动和现场手动功能。

6.8.3电动防火门联动功能。

6.8.4电动防火阀的启、闭功能。

6.9消防电梯

6.9.1首层按钮控制和联动电梯回首层。

6.9.2电梯轿箱内消防电话。

6.10消防供电设施

6.10.1消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。

7.检验检查

7.1 一般规定

7.1.1合同到期前1个月对建筑消防设施系统的联动控制功能等全系统进行综合检验、评定，向甲方出据书面报告，甲方不再另行支付相关检测费用。

7.1.2火灾报警探测器等消防电子设备，应根据产品的技术性能需要进行清洗保养。

7.1.3维保人员在接收到甲方工作指令后，应不迟于2小时内到达现场。

7.2检验检查内容

7.2.1火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月累计对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次；

7.2.2自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，对消防设施上的仪器仪表进行校验；每12个月累计对每个喷头进行检查、末端放水阀检查并不少于一次；

7.2.3消防给水系统最不利点消火栓出水，并用水泵接合器供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次；

7.2.4消防供电设施功能检查，主备电源切换，检验供电能力；

7.2.5通过报警联动，检查电梯迫降功能；通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能；通过报警联动，通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速、风压值；

8.服务单位应根据本项目的情况编制详细的《建筑消防设施维修保养方案》。

9.服务单位每月需提供月度维护保养工作报告，以及每年一次对全系统状态的测试联动检查报告。

10.每年一次出具消防部门认可的消防安全评估报告。

11.服务单位需提供应急响应电话号码及到达时间。

12.服务期限：自合同签订之日起24个月。

13.请附常用配件价格表。

六.现场察勘

1、投标单位将自行对项目现场和周围进行察勘。以获取投标单位自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。察勘现场所发生的费用，如交通费，由投标单位自己承担。

商务要求表（招标需求里另有注明的以招标需求为准）

| 服务期 | 服务期2年。 |
| --- | --- |
| 服务响应时间及要求 | 1、消控系统发生故障，接到通知后2小时内赶到现场检查处理； 2、控制模块、监视模块、探测器等发生故障，2个工作日内更换或排除，确保设备正常运行； 3、报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机故障，中标方应提供备用设备使之正常运转，故障设备一周内更换或修复； 4、因线路问题等非设备造成的系统故障，中标方应积极配合布线单位协查排除。 |
| 项目完成时间及地点 | 1、时间：根据合同约定时间。 2、地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 付款方式：合同签订后由采购人向中标人支付50%合同款，项目完成后再由采购人向中标人支付50%合同款。 |

带“▲”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标供应商必须做出实质性响应。

提示：除招标文件中所明确的技术服务要求外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确技术服务要求参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江医院的消防设备维护保养 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2、本项目价格采用人民币报价； 3、不论公开招标结果如何，响应方均应自行承担所有与此次招标有关的全部费用； |
| 3 | 投标文件组成：正本一份、副本二份 |
| 4 | 投标截止时间及地点：2017年9月15日下午14点前； 地点：浙江医院保卫科 联系人： 吴工 联系电话：87985012 |
| 5 | 开标时间及地点：2017年9月15日下午14点 ；地点：浙江医院保卫科 |
| 6 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》 |
| 7 | 评标结果公示：评标结果公示于 《浙江医院》 网站 |
| 8 | 中标通知：中标公告发出之日起七个工作日内发中标通知书。 |
| 9 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 投标文件有效期：90天。 |
| 11 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一  总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于浙江医院消防设备维护保养的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、招标采购单位招标人系指组织本次招标的杭州市城市建设发展有限公司（采购人）。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的消防技术服务。

4、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

5、“▲”系指实质性要求条款，投标人必须做出实质性响应。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标，不接受挂靠人投标。

（七）转包

本项目不允许转包、分包。

## （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级 关系， 评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目投标人实施人员及技术人员必须为本法人正式员工（需附证明材料） 。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件及证明文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效；中标后发现的,中标方须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；并将其列入招标人单位诚信黑名单。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、公开招标采购公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及评分标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的,或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应仔细阅读本招标文件，如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在投标截止期五日之前送至招标人，招标人将酌情予以答复，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，同时视情作出是否延长投标截止时间的决定，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2、无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，

招标文件的修改将以书面形式，包括传真、电子邮件形式，通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式，包括传真、电子邮件形式确认已收到修改文件。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

三  投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、商务文件和技术文件三部分组成，以胶装形式装订成册，不接受活页装订的投标文件。

报价文件单独胶装成册，商务文件、技术文件合并胶装成册，共二册，否则视为无效投标文件。其中报价文件需单独密封。

编制份数：正本一份，副本四份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

1、报价文件：（单独密封）

（1）投标函；

（2）《开标一览表》；

（3）投标报价明细表；

2、商务文件：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）投标声明书；

（3）商务偏离表；

（4）投标人情况介绍；

（5）营业执照、税务登记证副本（复印件加盖公章）；

（6）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（复印件加盖公章）；

（7）投标承诺书（格式见附件）

（8）2016年1月1日以来成功案例和业绩证明（ 项目实施情况一览表、合同复印件等）（原件备查）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如：投标人实力、资质认证、计量认证、技术证书等）；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

3、技术文件

（1）投标技术方案：对本项目系统总体要求的理解；设备选型说明、投标人项目组织和流程：投标方项目实施方案，人员配置、施工、服务计划、故障响应流程等内容；

（2）技术服务、技术培训（提供详细的服务计划和维护方案）的内容和措施；

（3）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明；

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（三）投标报价

1、投标报价是指一次性报出不得更改的价格；投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括税金、工具使用费、人工工资、福利、加班费、交通费、差旅费、保险费等。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4、投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标服务的单价和投标总价，如果单价与总价有出入，以单价为准。

5、投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标方的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

3、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

4、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应在投标文件包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价文件、商务文件、技术文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、未按规定密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人，但不得影响开标活动的正常进行。“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、标项、投标人名称，由投标人代表签字并加盖公章，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，相应部分以最后的修改为准。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应《招标文件》要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

（6）未实质性响应招标文件中标“▲”的要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的偏离或附加条件的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）需提供而未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件的要求，或者与招标文件中标“▲”的技术要求、主要 项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价超过采购预算的；

4、符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的；

5、被拒绝的投标文件为无效。

（八）特别声明：

1、价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

2、1/2以上的评标委员会成员认为投标人的报价明显高于市场平均价且投标人不能说明理由的投标最后报价得分以零分计。

3、投标人提交的采购响应文件应当将其中的报价文件再单独密封，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

四  开标

（一）开标准备

招标人将在开标截止时间前半小时内接收标书，并在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃监督权利、认可招标结果。

（二） 开标程序：

1、组建评标委员会；

2、评标前准备；

3、资格审查；

4、商务资信评审；

5、技术标评审；

6、投标报价评审；

7、完成评标

五 评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三） 评标程序

1、形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格(投标报名时已进行资格审查的除外)和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）评标委员会根据投标人的报价,计算各投标人的报价最终得分。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五） 错误修正

投标文件如果出现计算上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》

（七）定标

评标结束后，招标人将在招标人网站上发布中标公告，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标单位提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。因恶意质疑、投诉导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每天赔偿中标金额的0.1％。

（八）合同授予

1、中标方应当在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2、中标方拖延、拒签合同的,由招标人将其列入不良行为记录名单， 禁止参加招标人采购活动，并予以通报。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术部分45分、商务资信分25分、投标价格分30分。合格投标人的评标总得分为技术分+商务资信分+商务价格分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

评标内容及标准

1、商务资信：（0-25分）

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力及资质情况 | 0-17 | 注册资金达600万及以上得0.5分，1000万及以上得1分（0-1）； 投标人获得消防协会颁发的AAA信用等级得2分,AA得1分，A级得0.5分（需提供资信证明）（0-2）。 3）具有有效的质量管理体系认证得3分，没有不得分（0-3）； 4）具有有效的职业健康安全管理体系认证得2分，没有不得分（0-2）； 5）具有有效的环境管理体系认证得2分，没有不得分（0-2）； 6）投标人具有消防设施维护保养检测机构一级资质（含临时）得3分，其余不得分（0-3）。 7）投标人成立时间在8年及以上的得1分，3年及以上的得0.5分，否则不得分（0-1）； 8）注册消防工程师人数或通过浙江省消防综合能力考试的人数在20人以上的得1分，10-20人的得0.5分，其余不得分（0-1） 9）具有消防评估临时二级以上资质等级以上的得2分，否则不得分。 |
| 2 | 投标人业绩 | 0-8 | 2016年1月1日至今完成维保的项目单个合同额超过30万（人民币），每个加1分；有单个合同额超过50万元（人民币）每增加1个再加1分，不重复计分。本项目最高不超过10分。（要求提供书面合同原件备查，否则不得分）。 |

2、技术部分：（0-45分）

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案水平 | 0-12 | 对本项目的维保方案的总体评价，根据投标人提供的维保方案相比较进行评价。 A档9-12分，B档5-8分，C档0-4分。 |
|  |  | 0-10 | 1、项目负责人情况：（0-5） 根据项目负责人的职称、学历、工作经验比较打分。 A档4-5分，B档2-3分，C档0-1分。 2、项目组成员情况员（0-5） 根据项目组成员的职称、学历、工作经验比较打分。 A档4-5分，B档2-3分，C档0-1分。 |
|  |  | 0-5 | 根据各投标人针对本项目提供地维保仪器设备投入情况比较打分。 A档4-5分，B档2-3分，C档0-1分。 |
|  |  | 0-5 | 根据各投标人对本项目维保人员的安全保障措施对比打分。 A档4-5分，B档2-3分，C档0-1分。 |
|  |  | 0-5 | 根据各投标人针对本项目的提供的维保响应承诺时间对比打分。 A档4-5分，B档2-3分，C档0-1分。 |
|  |  | 0-5 | 根据各投标人提供的优惠承诺及售后服务方案对比打分。 A档4-5分，B档2-3分，C档0-1分。 |
|  |  | 0-2 | 根据各投标人企业内部项目管理方案的科学性、合理性对比打分。 A档2分，B档1分，C档0分。 |
|  |  | 0-1 | 根据各投标人投标文件编制情况对比打分。 |

3、价格评审：（0-30分）

全部有效投标人最终报价（指评标价，下同）的算术平均值为最佳报价值。

投标人评标价与最佳报价值对比，计算各投标人的报价得分：

1）评标价等于最佳报价值，得满分30分；

2）评标价偏离（高于或低于）最佳报价值的，按评标价偏离最佳报价值的正负百分率，计算报价得分：每低于1个百分点扣0.2分；每高于1个百分点扣0.4分。扣至0分为止。采用直线插入法计算报价得分，百分率四舍五入取小数点后2位。

4、最高限价：上限价为18万元整，高于最高限价（含）作无效标处理。

二、评标报告 
　　评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

三．中标人的最终确定
　　本次招标产生一家中标人。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人顺序，根据上述规定确定中标人，并签署中标确认书。如中标人在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，投标保证金将被不予退还，并同时确定排名在其后的中标候选人为中标人，以此类推。

第五章  合同主要条款

特别提示：以下为  消防维保  的合同范本，仅供参考，不可照搬。合同条款的具体内容应严格按照招标文件、投标文件、招标结果及中标商的承诺来拟订。

消防系统维护合同

甲方：

乙方：维保中标单位

为确保浙江医院消防系统的正常运行。甲方与维保中标单位（以下简称乙方），就本合同确定的消防设施的维护保养等相关事项达成如下协议，双方共同遵照执行。

一、合同范围：

本合同确定的系统范围是：浙江医院的消防系统的日常维护保养工作。

二、工程所在位置：浙江医院

三、甲乙双方的职责范围：

1、甲方的职责：

(1)  甲方为乙方提供设备设施维护保养的工作条件。

(2)  甲方将指定专人负责与乙方联系执行本合同相关事宜。

(3)  甲方在乙方进入现场维护保养时予以监管与协作。

(4)  甲方按合同规定的方式，时间与额度付款。

2、乙方的职责：

(1)每季度采用专业仪器对火灾探测器进行测试。

(2) 每月对声光报警、水流指示器、压力开关进行实验。

(3)每半年对消防主机进行测试，包括回路板、模块的清理和备用电源的

放电试验。、

(4)每月对消防主机进行复位、维保，发现故障及时排除．

(5)每月对消防水池、消防水控制阀、消防水泵接合器进行维保．

(6)每月检查一次消防喷头，发现故障及时解决。

(7)每月进行一次消防泵的试验启动。

(8)每季度对管网、末端试水、湿式报警系统以及控制阀进行一次测试，

确保报警功能正常。

(9)每季度对喷淋泵、消防泵、防火卷帘、防排烟系统进行一次联动测

试，确保系统能正常运行。

(10)每月检查一次消火栓及报警按钮，确保能正常使用．

(II)每月对防排烟系统进行测试，确保设备能正常使用。

(12)每季度对应急照明和疏散进行测试。

(13)每半年对车库内消防设备的机械运作部分进行维保并清污加油，确保

设备的正常运转。

(14)每半年对消防设施的电路系统进行检查，确保线路安全运行．

以上检查都应做好记录并交给甲方，发现故障应及时通知甲方并按甲方要

求进行维护，对于甲方的紧急情况能在2小时内到达现场进行相应．

（15）服务单位每月需提供月度维护保养工作报告，以及每年一次对全系统状态的测试联动检查报告。

（16）每年一次出具消防部门认可的消防安全评估报告。

(17)维保人员要服从甲方有关部门的管理；

(18)乙方负责对车库员工进行消防和监控操作培训。

(19)乙方需提供24小时维保服务电话；接到甲方报修电话需在2小时内赶

到现场。

四、关于系统零件更换的责任界定：

1、系统零配件故障凡可以维修的乙方应尽力维修，继续使用，不要一发生

故障就换件。

2、维修过程中确实需要更换的设备或材料由甲方提供，如需要乙方代购的，

由乙方报价，甲方同意后，乙方进行代购，再更换设备或材料。设备或材料采购到位后，乙方应尽快进行修复，使消防系统尽快投入正常运行．

五、技术要求：

1、确保消防各系统正常运行，满足国家及省，市、地方有关消防法规、准

则要求及厂家消防设备安全运行的标准．

2、确保系统的各个相关设施完好，可靠。

六、合同付款及付款方式：

1、每年维保费  9万  元整，两年合计18万元整。

2、合同付款方式：

合同签订后由采购人向中标人支付第一年50%合同款，项目完成后再由采购人向中标人支付第一年50%合同款；第二年与上述付款方式同。

七、违约责任：

1、本合同有效期为2年（即自 年 月 日起至  年 月  日止），自签定之日起生效，合同到期后，如甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

出现下列情况时合同自动终止：(1)发生不可抗力时。(2) 一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

2、如因维修保养不及时或者不认真等乙方原因导致甲方被消防主管机关责

令整改、处罚的情况出现，则一切罚款等损失和责任由乙方承担，根据乙方的

应是否及时，甲方进行相应考核，按维报服务考核情况扣除总数最高不超过3000

元的维保费．

八、不可抗力：

1、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可

抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应

相当于本事故影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见

的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传等方式通知

对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信

九、争议的解决

1、在执行合同中发生的与本合同有若的争端，双方应通过友好协商解决，

经协商在60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

2、合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由当地工商行政管理局根据

其仲裁程序和暂行规则进行。

3、仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

4、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

5、在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十、其它约定

l、本合同应按中华人民共和目的法律解释。

2、招标文件、招标响应文件与本合同具有同等法律效力。

3、对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就

所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

4、本合同一式陆份，其中甲方肆份，乙方贰份，签字盖章后生效。

以下空白

甲方（盖章）                           乙方（盖章）

法人代表：（签字）                      法人代表：（签字）

联系人：（签字）                        联系人：（签字）

年  月  日                           年  月  日

第六章　投标文件格式

## 外层包装

投 标 文 件

项目名称：           消防设备维护保养

项目编号：

投标文件名称：商务和技术文件（或报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

全权代表签字：

年  月  日

封面                                             正本或副本

商务和技术文件（或报价文件）

项目名称：           消防设备维护保养

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

全权代表签字：

年  月  日

目  录

1、报价文件：（单独密封）

（1）投标函；

（2）《开标一览表》；

（3）投标报价明细表；

2、商务文件：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）投标声明书；

（3）商务偏离表；

（4）投标人情况介绍；

（5）营业执照、税务登记证副本（复印件加盖公章）；

（6）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（复印件加盖公章）；

（7）2016年1月1日以来成功案例和业绩证明（ 项目实施情况一览表、合同复印件等）（原件备查）；

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如：投标人实力、资质认证、信息化水平等）；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明。

3、技术文件

（1）投标技术方案：对本项目系统总体要求的理解；投标人项目组织和流程：投标方项目实施方案，人员配置、施工、安装调试计划、故障响应流程等内容；

（2）技术服务、技术培训、售后服务（提供详细的服务计划和维护方案）的内容和措施；

（3）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明；

注：商务文件和技术文件合订为一本。

报价文件

投 标 函

致：           ：

根据贵方为            消防设备维护保养的招标公告/投标邀请书（项目编号：  ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交商务和技术文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人代表姓名                 职务：

投标人名称（盖章）:

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：___________

日期:_____年___月___日

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

本项目投标总价 大 写： 小写￥： 万元

投标人名称（盖章）：

全权代表签字：

日期：    年   月   日

投标报价表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目 | 内容 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |

投标人名称（盖章）：

全权代表签字：

日期：    年   月   日

商务文件

法定代表人授权委托书

致：            （招标单位名称） ：

我            （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加            消防设备维护保养的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

年    月    日

投标声明书

致：           ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的           消防设备维护保养的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标方及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的单位（或个人）及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

全权代表签字：

日期：    年   月   日

商务偏离表

项目名称：           消防设备维护保养

项目编号：

| 项目 | 招标需求 | 响应内容 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、逐项按照招标文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

全权代表签字：

日期：    年   月   日

投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件 ） |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有投标申请人都须填写此表；

投标人名称（盖章）：

全权代表签字：

日期：    年   月   日

投标人消防维保项目实施情况一览表

（须提供有效证明材料，包括但不限于合同书或中标通知书，或委托书，或用户证明，或验收文件等复印件，原件备查）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人名称（盖章）：

全权代表签字：

日期：    年   月   日

维保设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能指标用途 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖公章）：

授权代表签字：

日期：

技术服务、技术培训、售后服务承诺书

- 本附件内容由各投标人自行填写，应至少包括招标文件要求的技术服务内容。

- 服务期应明确；技术培训应明确人数、时间。

- 技术支持单位的情况需予以详细说明，包括人员情况、技术能力、联系方式等。

- 其他的技术及售后方面的承诺参照以上进行，备求详细、可操作。

- 投标人应加盖公章，投标人代表应签字，并注明日期。

投标人名称（盖章）：

全权代表签字：

日期：    年   月   日

投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目采购文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）在采购过程中，与采购人进行协商询价的；

（2）询价有效期内撤回其采购响应文件的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（4）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（5）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（6）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（7）中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（8）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（9）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（10）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（11）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（12）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（13）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（14）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（15）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（16）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（17）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（18）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（19）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（20）投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的；

（21）投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据政府采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

采购响应人名称：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日期：        年       月       日

# Text boxes

身份证：

复印件粘贴处